## Slide 1: check list
Ning Zhe

## Slide 2: TDC board check list
1. Power Interface： 确认修改正确，专门从江门寄回线缆进行验证；
2. DAC 运放：确认正常工作，设定500 mV，输出498 mV；
3. JTAG插针：按照要求未焊接；

## Slide 3: Middle boards
1. JTAG接口修改确认正常，可用标准网线；
2. 增加了3个二极管后，经过8个二极管后电压从12V降到6.76V;
部分板卡的二极管方向焊反；

## Slide 4: Backend boards
其中2个板卡短路（3.3V），分别卸掉FPGA后不出现短路，重新焊接后一个正常，一个仍然不正常，怀疑FPGA芯片有问题，观察到这2个板卡有翘曲，一个向上翘曲，一个向下翘曲；
不正常的板卡，更换FPGA后短路消失，恢复正常了

## Slide 5
时间 | 高能所组装和老化 | 现场电子学安装 | 第2次批量生产 | 现场机械安装（干燥）
3.1-3.7 | 宁哲 |  |  | 
3.7-3.15 | 王仰夫/樊磊 | 宁哲 |  | 
3.16-3.30 | 王仰夫/樊磊 | 宁哲 | 焊接时前往工厂呆2天 | 
3.30-4.6 | 王仰夫/樊磊 | 宁哲 |  | 
4.7-4.14 |  | 樊磊 |  | 
4.15-4.22 |  | 王仰夫 |  | 王仰夫
4.22-4.30 |  | 胡俊 |  | 
5.1-5.7 |  | 宁哲 |  | 
5.8-5.15 |  | 宁哲 |  | 

## Slide 6: 存在的困难
个别板子测试有问题，不确定是不是板子本身有问题；
三防漆是自己找人涂，还是外包找专业的人涂？