## Slide 2
 | 故障现象 | 解决办法 | 其他 | 当前状态
#1 | 收货后短路 | 换了FPGA不短路，但是JTAG无法找到FPGA | 板子翘曲 | 坏
#2 | 收货后3.3V电阻只有1欧姆 | 重新焊接后故障消失 | 板子翘曲 | 正常，已老化
#3 | 上电有啸叫 | 更换U5这个LTM4644这个芯片正常 |  | 正常
#4 | FPGA无法正常加载FLASH固件 | 重新焊接FPGA后正常 |  | 正常
#5 | JTAG无法找到FPGA | 更换FPGA后JTAG烧写无法找到时钟，3.3 V短路 |  | 坏